## Slide 1
ISOXML 처방맵 외곽선 차이 — 원인 분석 및 개선 방안
SHP vs ISOXML 출력 형상 비교 · ISO 11783-10 GRID 표준 제약
SHP (Shapefile) — 폴리곤 기반
회전 셀의 꼭짓점 좌표를 그대로 저장
→ 필지 방향대로 깔끔한 외곽
VS
ISOXML (GRD .bin) — 래스터 기반
WGS84 축에 평행한 고정 격자만 허용
→ 회전 경계가 계단형으로 표현됨
근본 원인 — ISO 11783-10 표준 제약
①
GRD 포맷은 WGS84 위·경도 축 평행 격자만 지원 (회전 불가)
②
회전된 그리드 폴리곤 → 1m 정사각 픽셀로 래스터화 → 계단형 외곽 발생
③
EPSG:5179 → EPSG:4326 재투영 (Nearest) 과정에서 추가 어긋남
⚠ 화면상 형상 차이일 뿐 — 트랙터는 GPS 위치별 픽셀값을 그대로 적용하므로 실제 살포 정확도는 동일 (1m 해상도 기준)
방안 A · 권장
pixel_size 축소 1.0m → 0.5m 또는 0.25m
장점: 외곽선 부드러움
단점: 파일 크기 4~16배 증가
방안 B
리샘플링 방식 변경 Nearest → Bilinear
장점: 경계 부드러움
단점: 처방값 보간 → 등급 처방엔 부적합
방안 C
현 상태 유지
변경 없음 — 시각적으로만 거칠 뿐
살포 정확도 동일